## Slide 1: Лампа накаливания
Выполнили ученики 10«А» класса: Рыженко Сергей

## Slide 2
История изобретения
Принцип действия
Конструкция
КПД и долговечность
Виды ламп и освещения
Интересные факты
Искусство и лампы

## Slide 3: История изобретения
В 1809 году англичанин Деларю строит первую лампу накаливания (с платиновой спиралью)
В 1838 году бельгиец Жобар изобретает угольную лампу накаливания.
В 1854 году немец Генрих Гёбель разработал первую «современную» лампу: обугленную бамбуковую нить в вакуумированном сосуде. В последующие 5 лет он разработал то, что многие называют первой практичной лампой.
11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин лампу. В качестве нити накала
он использовал угольный стержень, помещённый в вакуумированный сосуд.
Лампа Деларю
Генрих Гёбель
Александр Николаевич Лодыгин

## Slide 4: Дальнейшая модификация лампы
Английский изобретатель Джозеф Вильсон Сван получил в 1878 г. патентует лампу с угольным волокном, которое находилось в разреженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет.
В 1890-х годах Лодыгин изобретает несколько типов ламп с металлическими нитями накала.
Остающаяся проблема с быстрым испарением нити в вакууме была решена американским учёным Ирвингом Ленгмюром с 1909 г. Он придумал наполнять колбы ламп инертным газом, что существенно увеличило время жизни ламп.
Томас Эдисон в 1879 году патентует лампу с платиновой нитью. В 1880 году он возвращается к угольному волокну и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Одновремен но Эдисон изобрёл патрон, цоколь и выключатель
Джозеф Сван
Томас Эдисон
Ирвинг Ленгмюр
К следующей теме

## Slide 5: Принцип действия
В лампе накаливания используется эффект нагревания проводника (нити накаливания) при протекании через него электрического тока (тепловое действие тока). Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура была порядка нескольких тысяч градусов, в идеале 5770 K (температура поверхности Солнца). Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в излучение, часть уходит в результате процессов теплопроводности и конвекции.
Основная доля излучения приходится на инфракрасный диапазон. В качестве нити накаливания используется вольфрам. В обычном воздухе при таких температурах вольфрам мгновенно превратился бы в оксид. По этой причине вольфрамовая нить защищена стеклянной колбой, заполненной нейтральным газом (обычно аргоном).
К следующей теме

## Slide 6: Конструкция
Лампа накаливания состоит из цоколя(9), контактных проводников(4,5), нити накала(3), предохранителя и стеклянной колбы(1), заполненной буферным газом(2);(6 –опора, 7 – стеклянный изолятор, 8 и 11 - контакты).
Колба. Стеклянная колба ограждающей нить накала от сгорания в окружающей среде.
Нить накала. Пропуская через себя ток, посредством термического действия тока, нагревается и излучает свет.
Цоколь. Позволяет лампе держаться в патроне, имея при этом контакт .
Предохранитель. Для того, чтобы разомкнуть цепь при возгорании дуги и не допустить перегрузки питающей цепи, в конструкции лампы предусмотрен плавкий предохранитель. Он представляет собой отрезок тонкой проволоки и расположен в цоколе лампы накаливания
К следующей теме

## Slide 7: КПД и долговечность
При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. Понижение напряжения в два раза (напр. при последовательном включении) сильно уменьшает КПД, но зато увеличивает время жизни почти в тысячу раз. Ограниченность времени жизни лампы накаливания обусловлена в меньшей степени испарением материала нити во время работы, и в большей степени возникающими в нити неоднородностями, приводящим к обрыву нити.
Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение. Потери за счёт теплопроводности и конвекции малы. Основная часть излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность.

## Slide 8: Разным лампочкам разный КПД!

## Slide 9: Лампы в 40, 60 и 100 W
К следующей теме
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

## Slide 10: Прочие виды ламп и освещения:
Галогенные
Флуоресцентные
Газоразрядные
Электродуговые
На сгорании
Прочие

## Slide 11: Галогенные лампы
Добавление в буферный газ паров галогенов (брома или йода) повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективность галогенных ламп достигает 28 лм/Вт.
Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °С.
Новым направлением развития ламп является т. н. IRC-галогенные лампы (сокращение IRC обозначает «инфракрасное покрытие»). На колбы таких ламп наносится специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное (тепловое) излучение и отражает его назад, к спирали. За счёт этого уменьшаются потери тепла и, как следствие, увеличивается эффективность лампы.
Галогенная лампа
IRC-галогенная лампа

## Slide 12: Специальные лампы
Проекционные лампы — для диа- и кинопроекторов. Имеют повышенную яркость (и соответственно, повышенную температуру нити и уменьшенный срок службы); обычно нить размещают так, чтобы светящаяся область образовала прямоугольник.
Двухнитевые лампы для автомобильных фар. Одна нить для дальнего света, другая для ближнего. Кроме того, такие лампы содержат экран, который в режиме ближнего света отсекает лучи, которые могли бы ослеплять встречных водителей.
Лампа проэктора
Двухнитеваые галогенные лампы типа Н4.
К следующей теме

## Slide 13: Флуоресцентные
К флуоресцентным лампам относятся:
Компактная люминесцентная лампа
Люминесцентная лампа
Индукционные лампы

## Slide 14: Компактная люминесцентная лампа
Компа́ктная люминесце́нтная ла́мпа — люминесцентная лампа, имеющая меньшие размеры по сравнению с колбчатой лампой и меньшую чувствительность к механическим повреждениям. Зачастую встречаются предназначенными для установки в стандартный патрон для ламп накаливания.
Ещё она известна как энергосберегающая лампочка.
При использованииспиралей не по их прямому назначению, а в качестве электродов, можно продлить жизнь лампы с 6000 до 25000 часов.
По сравнению с лампами накаливания имеют более
долгий срок службы и расходуют меньше э
лектроэнергии (в среднем до 80 % экономии).
Благодаря применению электронного балласта имеют улучшенные характеристики по сравнению с традиционными
Энергосберег. лампа
Коридор из ламп

## Slide 15: Безэлектродная лампа
Безэлектродная лампа — осветительный прибор, принцип действия которого основан на газовом разряде в высокочастотном электромагнитном поле. Отсутствие нитей накаливания или электродов позволяет повысить долговечность лампы и ее мощность.
Достоинства
Большой срок службы — более 500 тыс. часов
Высокая мощность — до 100 кВт
Более высокая светоотдача — до 120 Лм/Вт
Возможность регулирования мощности лампы
Недостатки
Высокочастотное ЭМ поле при несоблюдении технических норм могут неблагоприятно отразиться на здоровье людей
Мощные лампы нуждаются в принудительном охлаждении
Фонарь индукционного действия
К следующей теме

## Slide 16: Газоразрядные
К газоразрядным лампам относятся:
Лампы высокой интенсивности
Ртутные лампы
Металгалогенидные
Неоновые лампы
Натриевые лампы
Ксеноновая лампа-вспышка
Холодный катод

## Slide 17: Неоновая лампа
Нео́новая ла́мпа (в просторечии "неонка") — газоразрядная лампа, наполненная в основном неоном под низким давлением.
Цвет свечения — оранжево-красный. Название «неоновая лампа» иногда применяется и для аналогичных ламп, наполненных другими инертными газами (как правило, для получения свечения другого цвета):
К следующей теме

## Slide 18: Электродуговые
К электродуговым относятся:
Дуговая лампа
HMI
Ксеноновая дуговая лампа
Свеча Яблочкова

## Slide 19: Свеча Яблочкова
Свеча Яблочкова — один из вариантов электрической угольной дуговой лампы, изобретённый в 1876 году Павлом Яблочковым.
Она состоит их двух угольных блоков, разделённых инертным материалом. На верхнем конце закреплена перемычка из тонкой проволоки или угольной пасты. Конструкция собрана и закреплена вертикально на изолированном основании.
Дуга начинала гореть, постепенно съедая электроды и разделительный гипсовый слой.
Преимуществом конструкции было отсутствие необходимости в механизме, поддерживающего расстояние между электродами для горения дуги. Электродов хватало примерно на 2 часа.
П.Н. Яблочков
К следующей теме

## Slide 20: На сгорании
Лампы основанные на сгорании различают на:
Ацетиленовые лампы
Свечи
Газовая лампа
Керосиновые лампы
Друммондов свет
Масляные лампы
Взрывобезопасная лампа

## Slide 21: Керосиновая лампа
Керосиновая лампа — светильник на основе сгорания керосина. Принцип действия : в ёмкость заливается керосин, опускается фитиль. Другой конец фитиля зажат поднимающим механизмом в горелке, сконструированной таким образом, чтобы воздух подтекал снизу. У керосиновой лампы фитиль плетёный. Сверху горелки устанавливается ламповое стекло — для обеспечения тяги, а так же для защиты пламени от ветра.
К следующей теме

## Slide 22: Прочие виды ламп
Серная лампа
Светодиоды и светодиодная лампа
Органический светодиод
Оптоволокно
Плазменные лампы
Электролюминесцентный провод
Лампа чёрного света

## Slide 23: Лампа чёрного света
Лампа чёрного cвета, или лампа Вуда, (англ. Black light, Wood's light) — лампа, излучающая почти исключительно в наиболее длинноволновой («мягкой») части ультрафиолетового диапазона и практически не дающая видимого света. В производстве ламп чёрного света используется особый люминофор и (или) вместо прозрачной стеклянной колбы используется колба из очень тёмного, почти чёрного, сине-фиолетового стекла.
Применяется в криминалистике для обнаружения следов крови, мочи, спермы или слюны. нередко применяются при ловле насекомых на свет
в индустрии развлечений
при установлении подлинности банкнот
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К следующей теме

## Slide 24: Малое отступление: Биолюминесценция
(Однако не один человек приспособился воспроизводить свет) Биолюминесценция — способность живых организмов светиться, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Название происходит от греческого слова «биос», что означает жизнь, и латинского «люмен» — свет. Свет создаётся у более высоко развитых организмов в специальных светящихся органах (напр., в фотофорах рыб), у одноклеточных — в особых органоидах, а у
Бактерий — в цитоплазме.
Биолюминесценция основывается на химических процессах, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света.
К следующей теме

## Slide 25: Интересные факты
В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она практически постоянно горит уже более 100 лет, с 1901 года.
В СССР после претворения в жизнь ленинского плана ГОЭЛРО за лампой накаливания закрепилось прозвище «лампочка Ильича».
В наши дни так чаще всего называют простую лампу накаливания, свисающую с потолка на электрическом шнуре без плафона.
Пока лампа Томаса Эдисона не завоевала популярность, люди спали по 10 часов в сутки
Изображение предмета, напоминающего лампу накаливания, на рельефе времён Клеопатры в Дендере.
К следующей теме

## Slide 26: Искусство и лампы
Граффити. Лампы в граффити и на рисунках вообще чаще всего обозначают возникновение какой либо мысли у нарисованного.

## Slide 27: Искусство и лампы
Лампа нашла место и в фотоискусстве.

## Slide 28: Искусство и лампы
Лампы уже давно не просто средство освещения – это ещё и неотъемлемая часть декора.
КОНЕЦ

## Slide 29: Источники
www.Wikipedia.ru
www.photosight.ru
fotki.yandex.ru
www.lampa.ru/ru/info/

## Slide 30
Вернуться

## Slide 31
Вернуться