## Slide 1: Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации

## Slide 2: Тема урока: «Пиление древесины»

## Slide 3: Цель урока
получение знаний о процессе пиления древесины,
ознакомиться с инструментом для пиления древесины,
сформировать умения пиления,
развивать умения организовывать свою деятельность

## Slide 4: Инструмент
По конструкции
Двуручная пила
1 - полотно; 2 - ручка
1
2

## Slide 5: Виды пиления
поперечное | продольное | смешаное

## Slide 6: Элементы зуба
долевой пилы | поперечной пилы
а – угол заточки,
б – угол резания,
в – шаг зуба,
г – высота зуба
а - угол заточки,
б – угол резания,
в - шаг зуба,
г – высота зуба

## Slide 7: Рабочие позы при пилении
Рабочая поза и хватка
лучковой пилы
Рабочая поза и хватка
ножовки

## Slide 8: Приемы пиления

## Slide 9: Приспособления применяемые при пилении древесины
Упор | Стусло
Боковина
Заготовка
Дно стусла
Ножовка
Стусло
а. Ч – образное
б. П - образное
а. б.
Упор
Заготовка
1
2

## Slide 10: Фугование зубьев полотен пил
1. Брусок 2. Напильник 3. Полотно пилы

## Slide 11: Заточка зубьев пил
а. для продольного пиления
б. для поперечного пиления
б
а

## Slide 12: Разводка зубьев пил

## Slide 13: Правила безопасности труда
Надежно закреплять заготовку при пилении. Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.
Пилить только исправной, остро заточенной пилой.
Не допускать перекоса пилы при пилении. Не делать резких движений пилой.
Не держать левую руку близко к полотну пилы.
Класть пилу на верстак зубьями от себя.
Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой-сметкой

## Slide 14: Словарь
Пиление - технологическая операция
Пила - инструмент ( известно об этом инструменте с 1700г до н.э.)
Ножовка - инструмент
Зубья - элемент полотна пилы
Режущая кромка
Шаг зуба
Угол заточки
Угол резания
Стусло - распиловочный ящик
Разводка - стальная пластина с прорезями
Запил – начало пиления
Пропил - щель полученная в результате разрезания древесины
Развод – это когда зубья полотна отгибают через один зуб вправо и влево от стороны полотна, примерно на половину толщины полотна.
элементы зуба

## Slide 15: Вывод
Пиление древесины является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали или изделия.