## Slide 1: Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации

## Slide 2: Тема урока : «Опиливание металла»

## Slide 3
Цель урока:
- получить знания о процессе опиливания металла,
- ознакомиться с инструментом для опиливания поверхностей,
- сформировать умения опиливания заготовок из сортового проката,
- развивать умения организовывать свою деятельность.

## Slide 4
Форма профиля рабочей части напильника
плоские
Плоские
Квадратные
Трехгранные
Круглые
Полукруглые
Ромбические
Ножевидные

## Slide 5: Элементы напильника и виды насечек
Элементы напильника
Виды насечек
Хвостовик
Насечка
Рабочая часть
Рукоятка
Пятка
Грань
Ребро
Носок

## Slide 6
Номер напильника | Наименование напильника | Число насечек на 10 мм | Толщина срезаемого металла, мм
0-1 | ДРАЧЕВЫЕ | 5-12 | 0,2-0,5 (черновое опиливание)
2-3 | ЛИЧНЫЕ | 13-26 | 0,1-0,3 (чистовое опиливание)
4-5 | БАРХАТНЫЕ | 42-80 | 0,005-0,01 (для точной отделки)
По количеству зубьев насечки

## Slide 7: По назначению
Общего назначения | Надфили | Рашпили | Машинные
Для слесарных работ | Для обработки мелких деталей и отверстий (пройм) | Для опиливания мягких металлов, кожи, резины, древесины | Механизированные напильники

## Slide 8
Напильник
по форме профиля
по количеству
зубьев насечки
по назначению
1. ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ
2. НАДФИЛИ
(20-112 насечек)
3. РАШПИЛИ
4. МАШИННЫЕ
Хвостовик
Рабочая часть
Рукоятка
Пятка
Насечка
Грань
Ребро
Носок
Плоские
Квадратные
Трехгранные
Круглые
Полукруглые
Ромбические
Ножевидные
Рашпильная
Основная
Вспомога- тельная
№ 0-1 | №2-3 | №4-5
(драчевый) 5-12 насечек 0,2 – 0,5мм | (личной) 13-26 насечек 0,1- 0,3мм | (бархат- ный) 42-80 насечек 0,005 – 0,01мм
Notes: носок

## Slide 9: Приемы опиливания
Положение рук при опиливании: а, б - правая рука; в – левая рука
а
б
в

## Slide 10
Опиливаемая поверхность заготовки над уровнем губок тисков
Выбираемая длина напильника
8..10
100…400

## Slide 11
Положение корпуса и ног работающего при опиливании

## Slide 12: Координация усилий рук при опиливании
Координация усилий рук
Исходное положение

## Slide 13
Опиливание поперечным (а) и продольным (б) штрихом
а
б

## Slide 14: Опиливание перекрестным штрихом

## Slide 15: Опиливание круговым штрихом

## Slide 16: Очистка напильника

## Slide 17: Контроль качества опиливания
а – линейкой; б - угольником
Перо угольника
Проверяемая сторона детали
База
Колодка

## Slide 18: Контроль опиливания штангенциркулем

## Slide 19: Правила безопасности труда
Заготовка должна быть надежно закреплена в тисках

## Slide 20
Ручка напильника должна быть исправной, без трещин и прочно насажена на хвостовик напильника

## Slide 21
При рабочем ходе напильника не допускаются удары ручки о заготовку

## Slide 22
Нельзя охватывать носок напильника левой рукой. При обратном ходе может привести к травме пальцев руки
ОПАСНО

## Slide 23: Правила безопасной насадки и снятия рукоятки напильника
Не насаживай рукоятку, ударяя по напильнику
а) Ударом о верстак
б) Ударом молотком
а) Ударами молотком по кольцу
б) С помощью тисков
СНЯТИЕ
НАСАДКА
ОПАСНО

## Slide 24
Нельзя сдувать опилки или удалять их голыми руками. Для уборки верстака использовать щетку-сметку

## Slide 25: Словарь
Рашпиль ( с немецкого) - скрести
Личнόй - для чистовой отделки или иной гладкой поверхности (сл. Ожегова С.И.)
Драчевый – рвать, сдирать, отдирать (сл. Ожегова С.И.)

## Slide 26: Вывод
операция опиливания металлов характерна тем, что с ее помощью, применяя различные по форме напильники и снимая небольшие слои металла, можно придавать изделию более точную форму, требуемые размеры и ровность поверхности