## Slide 2: ДРЕВЕСИНА

## Slide 3: СВОЙСТВО ДРЕВЕСИНЫ
Из дерева на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки.
Срок эксплуатации бревенчатого дома — от пятидесяти до ста лет, его длительность зависит от регулярности и правильности ухода за древесиной.

## Slide 4
Древесина имеет волокнистое строение.
В ней выделяют три главных среза:
поперечный, или торцевой, — поперек волокон (1);
радиальный — вдоль оси ствола (2)
тангенциальный — по плоскости вдоль ствола, отстоящий на любом расстоянии от оси (3).
В центральной части ствола по всей его
длине расположена сердцевина.
Диаметр сердцевины у хвойных пород
2-3 мм, у некоторых лиственных кустов
может достигать 8—10 мм.
Древесина нарастает вокруг сердцевины
концентрическими окружностями —
годичными слоями, которые имеют
неоднородное строение.
Различается ранняя (ближе к
сердцевине) и поздняя (ближе к коре)
древесина.

## Slide 5: Основными свойствами древесины, которые определяют долговечность являются:
прочность дерева;
плотность;
стойкость к растрескиванию;
стойкость против гниения;
износостойкость дерева;
низкая сучковатость;
невысокая твердость материала;
высокая колкость;
легкость дерева.
Прочность древесины зависит от
породы дерева, его плотности,
влажности и наличием пороков.

## Slide 6
Свойства дерева могут служить в разных
случаях как недостатками, так и
достоинствами, а, оценив достоинства
древесины, человек начал избирательно
использовать различные виды, находя
наиболее подходящие применительно к
конкретным целям.

## Slide 7: Текстура — естественный рисунок на срезе древесины
Она зависит от строения древесной породы и направления среза. Торцовый срез дает концентрические окружности, радиальный — продольные полосы, тангенциальный — извилистые линии.
Текстура влияет на декоративные качества древесины и определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, расположением волокон.

## Slide 8: Плотность древесины - отношение массы древесины к ее объему
зависит от породы, влажности, условий произрастания дерева и не бывает постоянной даже на различных участках одного и того же ствола.
По плотности древесные породы условно делятся на три
группы:
малой плотности (до 540 кг/м3) — сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха;
средней плотности(550—740 кг/мЗ) — лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, клен, яблоня, ясень;
высокой плотности (750 кг/мЗ и выше) — акация белая, береза железная, граб, самшит, кизил, рябина.

## Slide 9: Влажность
По влажности древесину делят на
мокрую — длительное время пролежавшую в воде (влажность свыше 100%),
свежесрубленную (влажность 50—100%),
воздушно-сухую — долгое время хранящуюся на воздухе (влажность 15—20% в зависимости от климатических условий и времени года),
камерной сушки (влажность 8—12%)
абсолютно сухую (влажность 0%).

## Slide 10: Твердость и прочность
Твердость — это способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Твердость зависит от плотности древесины и неодинакова по всем направлениям. Твердость торцовой поверхности у лиственных пород выше тангенциальной и радиальной на 30%, у хвойных — на 40%.
Прочностью называют способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы при действии внешних нагрузок.