## Slide 1
Инструменты для строгания
Выполнил:
ученик 6 в класса
Агаханов Мурад

## Slide 2: Содержание
Электрический рубанок
Фуганок
Пазы и гребки
Шлифтик
Зензубель

## Slide 3: Электрический рубанок
Принцип действия Основная деталь любого электрического рубанка - вращающийся барабан с закрепленными на нем ножами. А так как древесина по своей природе имеет неоднородную структуру, то для того чтобы обрабатываемая поверхность получалась гладкой, электромотор, вращающий барабан, должен быть достаточно мощным (от 580 до 900 Вт) и иметь скорость более 10 000 оборотов в минуту.
Вращательное движение от электромотора к барабану передается с помощью зубчатого приводного ремня, а поскольку время от времени он изнашивается и требует замены, его располагают под боковым съемным кожухом. Другой съемный кожух над мотором открывает доступ к угольным электрическим щеткам. Плавное увеличение скорости вращения при включении и электронное поддержание постоянной скорости вращения практически полностью исключают перегрузку электромотора

## Slide 4: Рубанки

## Slide 5: Фуганок
Фуганок служит для окончательной обработки древесины. Его используют тогда, когда возникает необходимость выровнять поверхность большого размера, чего нельзя сделать, прибегнув к рассмотренным выше разновидностям рубанков. Такое его свойство вызвано тем, что он имеет в длину около 70 см, то есть примерно в три раза длиннее обычного рубанка. Длина ножа фуганка составляет 200 мм, ширина — 65 мм.
Более короткие заготовки древесины фугуют полуфуганком , имеющим более короткий корпус. У фуганка и полуфуганка в передней части сверху корпуса установлена деревянная пробка, по которой ударяют киянкой для выбивания клина с ножом из гнезда. У таких инструментов нож выходит заподошву примерно на 1 мм.

## Slide 6: Фуганки

## Slide 7: Пазы и гребни
Пазы и гребни на кромках или пластах деталей выбирают с помощью грунтубеля. Этот инструмент особенно хорош для выборки и зачистки трапецевидного паза ('ласточкин хвост'). Желобки на деревянных деталях выбирают при помощи галтели - подошва ее колодки имеет выпуклую форму, а вот калевка с ее многоступенчатой подошвой колодки и сменными ножами различных профилей - это инструмент скорее профессиональный, вряд ли он вам потребуется. Тем более, что украшаемые с помощью калевки различные декоративные рейки обычно широко представлены в продаже - это продукт механического производства.

## Slide 8: Шлифтик
Шлифтик предназначен для зачистки строганных поверхностей на участках с пороками строения древесины. Выглядит он как укороченный рубанок в двойным ножом, установленным круче, чем у обычного рубанка. Им можно снять очень тонкую стружку на поверхности - после склеивания деталей. Используется также для снятия провесов, угловых соединений.

## Slide 9: Зензубель
Зензубель и его близкий "родственник" фальцгебель имеют ступенчатую подошву колодки. Эти инструменты могут очень понадобиться застройщику в том случае, когда купленные оконные рамы окажутся сделанными коряво, грубо (это случается нередко). В таком случае рамы лучше разобрать, тем более, что они чаще всего не склеены, и полости прострогать, зачистить наждачной бумагой. А вот для обработки четвертей, в которые, собственно, вставляются стекла, и могут потребоваться зензубель или фальцгебель.

## Slide 10
МОУ СОШ №45 г. Белгород